Vom Bastelbassisten für Bastelbassisten

Bau einer  fest mit der Basshülle verbundenen Radachse zum Basstransport

Kontrabass ein- und auspacken funktioniert ohne Schwierigkeiten (praxiserprobt!).

Benötigtes Material (im Baumarkt erhältlich):

So wird´s gemacht:

1. Stuhlwinkel im Knick durchsägen

2. Von der Alu-Flachschiene zwei

15 cm lange Stücke absägen;

Ecken mit Eisenfeile verrunden

3. Drei Löcher in die Schiene bohren (Ø 6 mm) und Schiene leicht biegen

4. Schiene auf die Basshülle an der richtigen Stelle auflegen (ausprobieren!),

Löcher auf Hülle anzeichnen und ausstanzen oder bohren

5. Aluschienen an Basshülle mit Linsenkopfschrauben befestigen;

innen in Basshülle Lederflecken über die Schraubenköpfe kleben

6. Gewindestange zusägen (Zargenbreite + rechts und links je

10 cm)

7. Rechts und links je zwei Muttern auf Gewindestange schrauben, Räder aufstecken und außen Hutmuttern fest andrehen

8. Räder an Hutmuttern ranschieben und mit den zwei inneren Muttern fixieren (kontern);

Räder sollten leicht laufen

9. Achse mit Rädern so einlegen, dass Räder nicht an der Basshülle schleifen

10. Stuhlwinkelteile auflegen und mit Muttern festschrauben

Fertig!

# Text boxes

- 2 Räder (Ø15 cm)

- 1 Alu-Flachschiene

- 1 Stuhlwinkel (Schenkellänge 4 cm)

- 6 Linsenkopfschrauben (Ø 2 mm)

- 1 Gewindestange (Ø 8 mm)

- 4 Muttern für Gewindestange

- 2 Hutmuttern für Gewindestange

8.   4 weiche Lederfleckchen